## Slide 1: システムコール
システムコール：タスクからRTOSの機能を直接使うためのインターフェース
RTOSのシステムコールにはタスクの制御，タスク間の同期，タスク間制御，排他制御，I/Oの入出力，ネットワーク入出力，タイマ・時計処理などがある
システムコールが実行されている間は呼び出し元のタスクは，実質的な「待ち状態」となり，システムコールの終了まで実行されない
システムコールによっては，実行に時間がかかるものがあるので，中断される時間が許容されるものになるように設計する必要がある．
タスク，プロセス
ライブラリ
ライブラリ
ライブラリ
呼び出し
システムコール

## Slide 2: メモリ管理
メモリ管理：メモリの空き管理，CPUが持つMMUによる管理
メモリの空き管理
メモリの空き管理はタスクの要求に応じて，メモリの確保・解法をするもの
  タスクがメモリを要求する ⇒ 空き領域から確保してタスクに提供
  タスクがメモリを解放する ⇒ 空き領域の情報を更新
複数回の確保・解法により使用中・空きのエリアが混在する⇒フラグメンテーション
  連続した空き領域が確保できず，要求に応えられない場合が発生する
使用中
使用中
使用中
使用中
４KBの空き
6KBの空き
2KBの空き
フラグメンテーション
10KBの確保要求があっても，
フラグメンテーションが発生していると，
要求を満たせないことがある

## Slide 3: メモリ管理
MMUによる管理
メモリマッピング機能
タスクから見えるアドレス(論理アドレス空間)と実際に格納されているアドレス(物理アドレス空間)を別々に扱い，対応付ける機能
メモリ保護機能
タスクがアクセスできるメモリアドレスを制限する機能
タスクがRTOSや他のタスク領域にアクセスできると，データや命令を破壊する可能性がある
タスクのアクセス先をMMUで監視して，違反があればRTOSにタスクを停止させる
タスク1
タスク2
タスク3
タスク1の
論理アドレス空間
タスク2の
論理アドレス空間
タスク3の
論理アドレス空間
MMU
タスク1
タスク2
タスク3
物理アドレス空間
アドレス
変換
テーブル

## Slide 4: タスク間の同期
タスクが別のタスクから送信されるイベントを待つこと ⇒ 同期
１つのフラグで複数の同期を行う機能 ⇒ イベントフラグ
仕組み
RTOSはフラグのクリアやセット，タスクを待ち状態へ遷移，待ち状態からの復帰の一連の機能をシステムコールとして提供
タスクA
タスクB
待ち状態
処理再開
イベント発生
（フラグセット）